За ініціативою Покровської міської ради 25 червня 2021 року Краматорською лабораторією спостереження за забруднення атмосферного повітря  були проведені дослідження повітря за адресами:

1. м. Покровськ, вул. Шмідта, буд. 26, дитсадок «Чебурашка»;

2. м. Покровськ, вул. Таманова, буд.16А, дитсадок «Одуванчик»;

3. м. Родинське, вул. Островського;

4. с. Перше Травня, вул. Комарова;

5. с. Звірове, вул. Степна.

Спостереження проводились за вмістом пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду та оксиду азоту, аміаку, сірководню. За добу відібрано 20 проб атмосферного повітря.

За час проведення вимірів перевищення ГДК (гранично - допустимі концентрації) не було зафіксовано, але зафіксовано що вміст по пилу перевищував рівень ГДК в 2,5 рази (м. Родинське).

У порівнянні з попереднім періодом (березень 2021р.) забруднення атмосферного повітря громади по діоксиду азоту, оксиду азоту, діоксиду сірки, сірководню залишилося майже на попередньому рівні, по пилу збільшилося. Високих та екстремально високих рівнів забруднення атмосферного повітря в червні не спостерігалось.

Спостереження за рівнем радіаційного забруднення атмосферного повітря щомісяця проводить Покровська міськрайонна    філія державної установи «Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоровя України». Радіаційний фон у травні по м.Покровськ складав 10-14 мкР/год, і не перевищує допустимих значень.

Результати вимірювання атмосферного повітря:

| Дата дослідження | Адреса відбору проби | Забруднююча речовина | Фактичний показник забруднення мг/м3 | Нормативний показник забруднення мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 червня 2021 року | м. Покровськ, вул. Шмідта, буд. 26, дитсадок «Чебурашка»; | Пил | 0,0416 | 0,5 |
|  |  | Пил РМ10 | 0,0347 | 0,050 |
|  |  | Пил РМ2,5 | 0,0208 | 0,025 |
|  |  | Діоксид сірки | 0,0539 | 0,50 |
|  |  | Оксид вуглецю | 0,0096 | 5,00 |
|  |  | Діоксид азоту | 0,0035 | 0,20 |
|  |  | Оксид азоту | 0,0005 | 0,40 |
|  |  | Сірководень | 0 | 0,008 |
|  |  | Амоніак | 0,0052 | 0,20 |
|  | м. Покровськ, вул. Таманова, буд.16А, дитсадок «Одуванчик» | Пил | 0,0518 | 0,5 |
|  |  | Пил РМ10 | 0,0388 | 0,050 |
|  |  | Пил РМ2,5 | 0,0197 | 0,025 |
|  |  | Діоксид сірки | 0,0559 | 0,50 |
|  |  | Оксид вуглецю | 0,4059 | 5,00 |
|  |  | Діоксид азоту | 0,0054 | 0,20 |
|  |  | Оксид азоту | 0,0002 | 0,40 |
|  |  | Сірководень | 0,0027 | 0,008 |
|  |  | Амоніак | 0,0036 | 0,20 |
|  | м. Родинське, вул. Островського | Пил | 0,1238 | 0,5 |
|  |  | Пил РМ10 | 0,1119 | 0,050 |
|  |  | Пил РМ2,5 | 0,1020 | 0,025 |
|  |  | Діоксид сірки | 0,1409 | 0,50 |
|  |  | Оксид вуглецю | 0,1638 | 5,00 |
|  |  | Діоксид азоту | 0,0088 | 0,20 |
|  |  | Оксид азоту | 0,00003 | 0,40 |
|  |  | Сірководень | 0,0019 | 0,008 |
|  |  | Амоніак | 0,0065 | 0,20 |
|  | с. Перше Травня, вул. Комарова | Пил | 0,0530 | 0,5 |
|  |  | Пил РМ10 | 0,0429 | 0,050 |
|  |  | Пил РМ2,5 | 0,0310 | 0,025 |
|  |  | Діоксид сірки | 0,0295 | 0,50 |
|  |  | Оксид вуглецю | 0,1579 | 5,00 |
|  |  | Діоксид азоту | 0,0026 | 0,20 |
|  |  | Оксид азоту | 0,0001 | 0,40 |
|  |  | Сірководень | 0,0001 | 0,008 |
|  |  | Амоніак | 0,0069 | 0,20 |
|  | с. Звірове, вул. Степна | Пил | 0,0513 | 0,5 |
|  |  | Пил РМ10 | 0,0448 | 0,050 |
|  |  | Пил РМ2,5 | 0,0288 | 0,025 |
|  |  | Діоксид сірки | 0,0697 | 0,50 |
|  |  | Оксид вуглецю | 0,2345 | 5,00 |
|  |  | Діоксид азоту | 0,0012 | 0,20 |
|  |  | Оксид азоту | 0,0005 | 0,40 |
|  |  | Сірководень | 0,000025 | 0,008 |
|  |  | Амоніак | 0,0091 | 0,20 |

Встановлені автоматизовані станції для вимірів якості повітря за адресою: вул. Шмідта, б. 26,  вул. Таманова, б.16А, та входять до автоматизованої системи моніторингу навколишнього природного середовища Донецької області працюють в дослідницькій експлуатації.